## Slide 1
Approfondimenti

## Slide 2
PIANIFICAZIONE
DI UN VOLO VFR

## Slide 3: PIANIFICAZIONE VFR STEP BY STEP
Stabilire l’aeroporto di partenza e di arrivo.
Individuare le frequenze di comunicazione e di navigazione (DME, ADF, VOR, ILS).
Effettuare il briefing meteo al fine di individuare: QNH, SAT, vento.
Individuare il cancello di uscita dall’aeroporto di partenza ed il cancello di entrata sull’aeroporto di arrivo.
Determinare i punti di riporto per la rotta di crociera.
Effettuare il carteggio aeronautico al fine di individuare le rotte (TC) e le distanza tra way points.
Determinare la quota di crociera tenendo conto delle regole VFR.
Tenendo conto delle prestazioni dell’aeromobile calcolare tempi di volo e consumo per ogni tratta.
Compilare il Navigation Log e Flight Plan ICAO.

## Slide 4: COSA PREPARARE
Username e password per l’accesso all’AIP dal sito www.enav.it
Navigation log
Flight Plan ICAO
Link per il breafing meteo:
  METAR – TAF:
    http://wwwold.meteoam.it/modules.php?name=metar
  Tempo significativo (FL 100 - FL 450):
  http://www.flyingineurope.be/aviation_weather_maps.htm
  Tempo significativo (SFC - FL100)
    http://wwwold.meteoam.it/modules.php?name=bassiStrati
    Venti e temperatura in quota
    http://www.flyingineurope.be/aviation_weather_maps.htm
Manuale di prestazione dell’aeromobile
Calcolatrice, regolo Jeppesen, plotter, carta aeronautica VFR.

## Slide 5: BRIEFING METEO http://wwwold.meteoam.it/modules.php?name=metar

## Slide 6: BRIEFING METEO http://wwwold.meteoam.it/modules.php?name=bassiStrati

## Slide 7: BRIEFING METEO http://www.flyingineurope.be/aviation_weather_maps.htm

## Slide 8
“L’altezza non deve essere minore di 1000ft al di sopra dell’ostacolo più alto in un raggio di 2000ft (600metri) intorno alla posizione dell’aeromobile. Il sorvolo delle zone disabitate e dell’acqua non deve avvenire al di sotto di un’altezza di 500ft”.
E’ consuetudine, però, nella pratica del VFR considerare 5NM; in tal modo in caso di inserimento in IFR già si è separati dagli ostacoli.
SCELTA DELLA QUOTA DI VOLO

## Slide 9
Per rotte magnetiche da 0° a 179° scegliere migliaia dispari più 500 piedi (es.: 3500, 5500, 7500,…), per rotte da 180° a 359° migliaia pari più 500 piedi (es.: 4500, 6500, 8500,…).
In Italia il traffico prevalente in direzione nord-sud esige il cambio dei livelli semicircolari nei due settori da 90° a 269° e da 270 a 89°. Scegliere il valore ideale sotto la base delle nubi, con vento favorevole e nel rispetto delle quote/distanze minime consentite.
In crociera bisogna volare ad almeno 1000 piedi sopra l'ostacolo più alto quando i rilievi sono inferiori a 5000 piedi, se superano questo valore, ad almeno 2000 piedi, considerando un raggio di circa 10 miglia dall'aereo.
Sulle carte aeronautiche tipo VFR/GPS Chart in ogni quadrato di mezzo grado di latitudine/longitudine, è riportato un numero con carattere grande. Si tratta della altitudine minima, espressa in centinaia di piede, calcolata in modo da garantire una separazione di 1000 o 2000 piedi dal punto più alto all'interno del quadrato. Questa si chiama MGAA, Minimum Grid Area Altitude.
SCELTA DELLA QUOTA DI VOLO

## Slide 10
SCELTA DELLA QUOTA DI VOLO

## Slide 11
Per carteggio aeronautico si intende l’operazione con la quale si riportano sulla carta di navigazione opportuni simboli e informazioni.
I punti di riporto (WP) vengono evidenziati con un cerchio (si può usare un cerchiometro)
Le tratte tra un WP e l’altro devono essere uniti da un tratto continuo (si può usare il plotter). E’ quindi possibile, sempre mediante il plotter, misurare rotte (TC) e distanze in miglia nautiche.
Sulle tratte così tracciate si riportano dei trattini trasversali ad intervalli di tempo di 3 minuti.
CARTEGGGIO AERONAUTICO

## Slide 12
Si riporta sulle varie tratte il simbolo seguente:
Nella sezione 1 si riporta la quota da mantenere su quella tratta (es. 10000 o F 120, ad indicare rispettivamente IA=10000 e FL 120).
Nella sezione 2 si riporta il tempo di volo della tratta in considerazione.
Nella sezione 3 si riporta al MH da mantenere su quella tratta per seguire la rotta.
1
3
2

## Slide 13
Consente di calcolare in modo rapido la rotta vera (TC) e la distanza in miglia nautiche tra due waypoint.
PLOTTER JEPPESEN

## Slide 14
aeromobile

## Slide 15
caratteristiche generali

## Slide 16
prestazioni in salita

## Slide 17
prestazioni in crociera

## Slide 18
prestazioni in discesa
Si suppone di effettuare le discese, a partire dalla condizione di volo orizzontale, con VS costante e mantenendo invariata la potenza per guadagnare velocità (IAS). Quindi la discesa sarà effettuata abbassando il muso dell’a/m con l’assetto che consente di realizzare il rateo di discesa desiderato.
Nel nostro caso:
VS=750 ft/min IAS=85K FF=4 GPH

## Slide 19: Navigation Log

## Slide 20: Navigation Log: legenda
FREQUENZE DI COMUNICAZIONE |  |  |  |  | 
ATIS | GND | APP | TWR | RADAR | INF
Automatic Terminal Information Service | Ground Control | Approach control | Tower (Aerodrome Control) | Radar Control | Information (AFIS)
MORA | BEG. ALT | END. ALT | LEG | REM | EST GS
Minimum Off- Route Altitude (Grid or Route) | Altitudine inziale | Altitudine finale | Parziale di tratta | Reemaining (Rimanente) | Estimated ground speed (GS stimata)
ETE | CUMM | ATA | ATE | OAT | 
Estimated Time Enroute | Cumulativo | Actual Time of Arrival | Actual Time Enroute | Outside Air Temperature (≈ SAT) | 

## Slide 21: Flight Plan

## Slide 22: AEROPORTO DI PARTENZA
AIP
AD 2
NOMINATIVO ICAO
FREQUENZE DI NAVIGAZIONE
ELEVAZIONE
FREQUENZE DI COMUNICAZIONE
AIP

## Slide 23: PADOVA

## Slide 25: CANCELLO DI USCITA DALL’AEROPORTO DI PARTENZA
AIP AD 2 (5.1)
Punti di riporto obbligatori/facoltativi per dirigersi all’aeroporto di destinazione
NDB VOR/DME della zona
AIP

## Slide 26
Cancello di uscita
aeroporto

## Slide 27: AEROPORTO DI DESTINAZIONE
AIP
AD 2
NOMINATIVO ICAO
FREQUENZE DI NAVIGAZIONE
ELEVAZIONE
FREQUENZE DI COMUNICAZIONE
AIP

## Slide 28: Venezia Tessera

## Slide 31: CANCELLO DI ENTRATA ALL’AEROPORTO DI DESTINAZIONE
AIP AD 2 (5.1)
Punti di riporto obbligatori/facoltativi per dirigersi all’aeroporto di destinazione
NDB/VOR/DME della zona
AIP

## Slide 32
Cancello di entrata
aeroporto

## Slide 33: CROCIERA
AIP
ENR 6
PUNTI DI RIPORTO
FREQUENZE DI NAVIGAZIONE
CARTA AERONAUTICA VFR
ROTTA (TC) DISTANZE
RADIOASSISTENZE NDB / VOR
MEA (MINIMUM ENROUTE ALTITUDE)
AIP

## Slide 34
Cancello di entrata
Cancello di uscita
Aeroporto di partenza
Aeroporto di arrivo

## Slide 35: CROCIERA scelta dei punti di riporto
SELEZIONE DEI RIFERIMENTI
FORMA INCONFONDIBILE:devono essere facilmente riconoscibili dall'aeroplano e poter essere avvistati da distanza adeguata.
POSSIBILITA' DI RICONOSCIMENTO CERTO: possono essere "buoni“ (autostrade, ferrovie, fiumi) e "non buoni“ (strade minori, corsi d'acqua secondari, paesini).
UNICITA‘: E' importante la mancanza di ripetizioni dello stesso tipo di elemento considerato entro un raggio adeguato

## Slide 36: PADOVA(LIPU) – VENEZIA TESSERA (LIPZ)

## Slide 37: Navigation Log (LIPU-LIPZ)

## Slide 38: Flight Plan (LIPU – LIPZ)

## Slide 39: SIMULAZIONE DEL VOLO